## Slide 1: Práca s internetom
Máliková Andrea,
SOŠ Revúca

## Slide 2: INTERNET

## Slide 3
INTERNET – je celosvetová sieť navzájom prepojených niekoľkých miliónov PC po celej zemeguli, ktoré spolu komunikujú a vymieňajú si informácie.

## Slide 4: CHARAKTERISTIKA INTERNETU
Internet – je globálna celosvetová počítačová sieť WAN, typu klient – server
Internet - spája inštitúcie najrôznejšej povahy aj súkromné osoby. Umožňuje komunikáciu medzi ľuďmi a prístup k širokému množstvu informácií a počítačových služieb.
Internet - vznikol prepojením rôznych WAN, MAN a LAN sietí existujúcich ešte pred vznikom Internetu a neustále sa rozrastajúca o ďalšie siete
Internet - nepatrí nikomu, medzinárodnými dohodami ju môžu využívať všetky krajiny vo svete.
Internet – je decentralizovaná PC sieť (nikto ju neriadi, nikomu
nepatrí a môže sa k nej pripojiť ktokoľvek)
Internet – informačná superdiaľnica

## Slide 5: HISTÓRIA INTERNETU
Dôvody vzniku:
potreba bezpečnej a spoľahlivej komunikácie aj v čase vojny (Po tom, čo sa Sovietom podaril husársky kúsok v roku 1956 vypustením prvej vesmírnej družice Zeme – Sputnik, v armáde USA došlo k
„nabudeniu“ a vytvoreniu špeciálnej agentúry ARPA, ktorej úlohou bola podpora najmodernejšieho vývoja a výskumu);
prepojenie počítačov kvôli výmene informácií
Bob Taylor, jeden z otcov Internetu
– V roku 1966 vybudovaná prvá sieť ARPANET (4 počítače)
ARPANET – považuje sa za predchodcu Internetu, v r. 1969 ARPANET
spájal 4 PC , uzly, o 6 rokov 26 počítačov. O 12 rokov ich bolo cez 1000 a ich počet sa prudko zvyšoval. Dnes sa ich počet nedá odhadnúť.

## Slide 6: Ďalšie významné udalosti
1971 – vznikol prvý program pre posielanie elektronickej pošty
1973 – pripájajú sa prvé uzly z Európy (Nórsko, Veľká Británia) – ARPANET sa stáva medzinárodnou sieťou; väčšina komunikácie na sieti sú e-maily
1983 – základným protokolom sa stáva TCP/IP (až dodnes)
1984 – Domain Name System
1988 – komunikácia v reálnom čase - Internet Relay Chat
1990 - ARPANET prestáva existovať, zostáva NSFNET, je možné prvé komerčné pripojenie do siete
1991 – vzniká World Wide Web
1997 – viac ako 10 miliónov počítačov pripojených do Internetu a je registrovaných viac ako milión doménových názvov

## Slide 7: AKO FUNGUJE INTERNET
Po celom svete sú rozmiestnené milióny serverov – počítačových uzlov, na ktorých sú uložené dáta. Jednotlivé servery sú medzi sebou poprepájané. Niektoré sú priamo káblom, iné vzduchom, mikrovlnným spojením, satelitom, wi-fi
alebo podmorským káblom. Týmto spôsobom sú medzi sebou spojené všetky servery - uzly na svete.

## Slide 8: IP ADRESA
Každý server a počítač pripojený k internetu má svoju adresu, ktorá ho jednoznačne identifikuje
– IP adresa. Sú to štyri čísla (každé v rozsahu od 0 po 255), oddelené bodkou napr. 213.29.7.27

## Slide 9
IP adresa je jedinečná adresa každého z milióna zapojených počítačov, neexistujú dva počítače s rovnakou IP adresou
Rastom PC na internete bude nedostatočná a preto sa uvažuje o IP adrese zloženej z 8 dvojíc čísiel z rozsahu od 0 do 255
Je vhodná pre PC, ale nie pre užívateľa, ťažko sa pamätá. Preto existuje ešte doménová adresa tzv. DNS

## Slide 10: IP adresu PC zistíte, ak spustíte príkazový riadok a zadáte príkaz ipconfig

## Slide 11: DOMÉNOVÁ ADRESA
IP adresa má tvar:
číselný tvar:
slovný tvar:
209.85.129.147
www.google.sk
Doménové meno – je zložené z reťazcov znakov vzájomne oddelených bodkov.
www.google.sk
doména 3. úrovne
doména 2. úrovne
doména 1. úrovne

## Slide 13: DNS servery majú hierarchickú štruktúru.
Najvyššou doménou je vždy národná doména (sk, cz, eu, en, pl, ...). Ak prestane fungovať, nefunguje žiadna poddoména.
www.sosrevuca.edupage.org

## Slide 14
Systém DNS ( DNS – Domain Name System ) – je systém databáz uložených domén a IP adries na serveroch DNS. Je to systém, ktorý prevedie slovnú (doménovú) adresu na číselnú a naopak.

## Slide 15: Domény 1. úrovne sú štandartizové
GEOGRAFICKÉ
cz ČR
sk Slovensko
fr Francie
it Taliansko
us USA
POPISNÉ
com komerčné subjekty
edu vzdelávacie
gov štátna správa
mil vojsko
org nezisk. organizace

## Slide 16: Príklady stránok
www.referaty.sk www.bratislava.sk www.bmw.de www.kreml.ru www.cnn.com www.nasa.gov www.greenpeace.org www.harvard.edu www.bezdrat.net ftp.levi.cz sosrevuca.edupage.org
stránky pre študentov stránky mesta Bratislava automobilka BMW stránky Kremlu v Moskve agentura CNN
agentura NASA stránka Greenpeace Harvard University
poskytovatel pripojenia stránky o počítačoch naša škola

## Slide 17: PROTOKOL
Aj keď sú v PC sieti zapojené PC rôznych výrobcov, vedia vzájomne komunikovať a vymieňať si dáta. Realizuje sa to vďaka
spoločným pravidlám komunikácie, ktorým hovoríme protokol.
Vo veľkých heterogénnych sieťach sa používa súbor protokolov označovaný ako TCP/IP (Transmission Control Protokol/ Internet Protocol)

## Slide 18: TCP/IP používa súbor protokolov:
DNS (Domain Name system)– systém doménových mien
FTP (File transfer protocol) – pre prenos súborov medzi počítačmi
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – prenos hypertextových informácií, HTTPS- šifrovanie dát
POP3 (Post Office protocol)- prenos emailov z poštového servera do lokálneho klienta
SMTP (Simple Mail Transfer protocol) – prenos emailov cez internet

## Slide 19: PROVIDER – POSKYTOVATEĽ INTERNETU
ISP (Internet Service Provider) – poskytovateľ pripojenia na Internet – poskytuje pre koncových používateľov prístup k službám Internetu za poplatok.
Poskytovatelia ponúkajú realizáciu pripojenia všetkými dostupnými spôsobmi.
Slovak Telekom / T-COM /
T – MOBILE
Orange
Slovenské telekomunikácie a.s. Slovanet
Orange
Niektorí poskytovatelia

## Slide 20: SPÔSOBY PRIPOJENIA NA INTERNET
prostredníctvom káblov (kovových alebo optických)
  výhodou je bezpečnosť a spoľahlivosť
  nevýhodou je nižšia dostupnosť (potreba vytvoriť kabeláž – rozkopávky, vŕtanie v budovách, vyššie náklady)
bezdrôtové pripojenie
  výhodou je dostupnosť
  nevýhodou je nižšia bezpečnosť a závislosť od počasia

## Slide 21: Pripojenie pomocou káblov
Dial-up - vytáčané pripojenie – cez bežnú telefónnu linku, využíva sa modem; pripojenie je pomalé (max. 56 kbps), pomerne nespoľahlivé, počas pripojenia do internetu sa nedá telefonovať
ISDN – telefónna linka, používajú sa dva kanály typu B, každý
s rýchlosťou 64 kbps, je možné súčasne telefonovať a byť pripojený do Internetu (rýchlosť je 64 kbps) alebo použiť obidva kanály na dátový prenos (rýchlosť je 128 kbps)
DSL – rýchle a spoľahlivé pripojenie, rýchlosti sú v Mbps; zvyčajne domácnosti používajú ADSL – rýchlosť je väčšia k používateľovi ako od neho; toto pripojenie nie je dostupné všade, limitom je vzdialenosť od digitálnej ústredne
pevná linka - niekedy je telefónna linka vyhradená len pre dátové
prenosy – pomerne drahé
prípojka káblovej televízie - rýchle a spoľahlivé
optické káble – vysoké prenosové rýchlosti

## Slide 22: Bezdrôtové pripojenie
Wi-Fi – problémy s bezpečnosťou, nutnosť priamej viditeľnosti na vysielač poskytovateľa pripojenia; je však dostupné bez potreby ťahať káble; rýchlosť je niekoľko Mbps (do 54 Mbps)
mobilná telefónna sieť – kedysi pomalé a drahé, dnes rôzne typy pripojenia, rýchlosti sú v Mbps (EDGE)
satelitné pripojenie – drahé, používa sa zvyčajne tam, kde nie je iná možnosť
Bluetooth, IrDA – pre siete s krátkym dosahom napr PC a mobil

## Slide 23: INTERNET PONÚKA
www
FTP
- Neint. komunikácia:
e-mail, diskusné skupiny, fórum
- Interak. komunikácia (irc, icq, msn, skype,chat)
elekt. obchodovanie
elekt. Vzdelávanie
Internetbanking
goverment
teleworking
videokonferencie

## Slide 25: Zdroje:
WIKIPEDIE Otevřená encyklopedie, online, http://cs.wikipedia.org/
NĚMEC, P. Služby sítě Internet, 2001, studijní text pro studenty Gymnázia Jevíčko
CHLAD, R. Historie internetu v České republice, online, http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2000/xchlad. htm
Zdroje grafických objektů:
logo, pozadí, mapa (titulní snímek), zeměkoule (titulní snímek)

## Slide 26: Ďakujem za pozornosť