## Slide 1: Zvuk v PC - digitalizácia zvuku, zvuková karta, zdroj zvukov
Informatika
Mgr. Pavol Trojčák

## Slide 2: Čo je to zvuk
Zvuk je mechanické vlnenie, ktoré je schopné vyvolať v uchu sluchový vnem.
Frekvencia tohto vlnenia leží približne v rozsahu 20 Hz až 20 kHz, mimo týchto hraníc človek zvuk nevníma.
Zvuk s frekvenciou nižšou než 20 Hz (ktorý počuje napr.slon) nazývame infrazvuk.
Zvuk s frekvenciou vyššou ako 20 kHz (napr. netopier alebo delfín vnímajú zvuk až do frekvencií okolo 150 kHz) nazývame ultrazvuk.

## Slide 3: Uchovávanie zvuku
Donedávna sa zvuky uchovávali napr. na gramofónových platniach alebo magnetických páskach.
Dnes sa však zvuky skoro výlučne nahrávajú, komponujú, spracúvajú, uchovávajú a prehrávajú pomocou počítačov, CD, DVD, Blue-ray nosičov, prípadne pamäťových kariet.

## Slide 4: Zvuková informácia
Zvuková informácia môže mať viac podôb:
1. analógová
2. digitálna
Analógovú zvukovú informáciu predstavujú bežné zvuky v reálnom svete, ktoré sa šíria v tvare zvukových vĺn.
Digitálnu zvukovú informáciu predstavujú zvuky spracované počítačom, teda zvuky v podobe zapísaných jednotiek a núl.

## Slide 5: Digitálny zvuk
Ak chceme hovoriť o digitálnom zvuku, musí byť bežný analógový zvuk prevedený do digitálnej podoby.
Digitalizácia analógového zvukového signálu sa robí meraním napätia signálu v pravidelných intervaloch.
Takýto prevod sa nazýva „SAMPLING“ (vzorkovanie).
Vzorkovanie sa uskutočňuje pomocou „analógovo digitálneho prevodníka“.
Jeho výsledkom sú zvukové vzorky, ktoré počítač ukladá v súboroch rôzneho typu.
Ak chceme zvukové vzorky z počítača opäť počuť, počítač ich musí previesť späť na analógový signál. Tomuto procesu hovoríme digitálne analógový prevod.
Na digitálny prevod je potrebné mať v počítači zvukovú kartu, kodek a príslušný software na úpravu zvuku.

## Slide 6: Analógovo digitálny a digitálno analogový prevod
Digitalizovaný zvukový formát (MP3, WAV, WMA, FLAC, OGG, AAC,....)
analog
analog
digital
AD prevodník
digital
Kompresia
digital
DA prevodník
digital
Prehrávač
Mikrofón
Reproduktor

## Slide 7: Formáty digitálneho zvuku
Formáty digitalizovaného zvuku môžeme rozdeliť na nekomprimované a komprimované.
Formáty bez kompresie (nekomprimované) ukladajú zvukové dáta v takej podobe ako boli získané digitalizáciou a zaberajú viac miesta na disku.
Pri formátoch s kompresiou sa odstraňujú nadbytočné dáta, takže súbor zaberá menej miesta na disku.
Kompresné formáty sa rozdeľujú na stratové a bezstratové. Bezstratové kompresie odstraňujú len istú časť dát tak, aby bolo možné vrátiť súbor do originálneho stavu, u stratových kompresiách návrat do pôvodného stavu nie je možný.

## Slide 8: Formáty bez kompresie
AU (Audio File Format)(*.au,*.snd) - AU je štandardom pre prostredie Unix a programovací jazyk JAVA.
AIFF (Audio Interchange File Format)(*.aiff,*.aif) - Je zvukový formát, používaný v OS počítačov Apple.
WAVE (Waveform Audio File Format)(*.wav) - Je to základný, predvolený formát na počítačoch s OS Windows.
Nevýhodou všetkých týchto formátov je veľký objem dát v súbore.

## Slide 9: Formáty s bezstratovou kompresiou
FLAC (Free Lossless Audio Codec)(*.flac) - najbežnejší formát, malý kompresný pomer, veľmi nenáročný na dekódovanie.
APE (Monkey's Audio)(*.ape) - jeho prioritou je kvalitná kompresia pri zachovaní prijateľnej výpočtovej náročnosti.
WavPack (*.wv,*.wvc) - ukladá stratovo aj bezstratovo skomprimované súbory, stavia najmä na kvalite kompresie v kombinácii s vysokou rýchlosťou kompresie i dekompresie.
LA (Lossless Audio)(*.la) - formát ponúka veľmi dobré výsledky kompresie, aj keď rýchlosť je nízka.
TTA (True Audio)(*.tta) - ponúka dobrú kompresiu pri nízkej výpočtovej náročnosti.
OFR (OptimFROG)(*.ofr) - ponúka excelentný kompresný pomer za cenu prehnanej časovej náročnosti kompresie i dekompresie.
U týchto formátov je možné vrátiť súbor do originálneho stavu.

## Slide 10: Formáty so stratovou kompresiou
MP3 (MPEG-1 layer 3)(*.mp3) - pri zachovaní vysokej kvality umožňuje zmenšiť veľkosť hudobných súborov v CD kvalite približne na desatinu.
WMA (Windows Media Audio) )(*.wma) - formát vytvorený spoločnosťou Microsoft, ma nízku kvalitu v porovnaní s MP3.
OGG Vorbis (*.ogg) - patrí medzi najrozšírenejšie formáty, je úplne bezplatný, ohromne efektívny, veľmi flexibilný a má širokú podporu v prehrávačoch.
AAC (Advanced Audio Coding)(*. mp4, *.m4a,*.m4p,*.aac) - bol vyvinutý ako logický nasledovník formátu MP3.
AC3 (Dolby Digital)(*.ac3) - najväčšie uplatnenie získal pri kompresii priestorového zvuku, najmä na nosičoch DVD-Video.
Vznik súborov so stratovou kompresiou bol podmienený hlavne potrebou podstatne znížiť objem dát zvukových súborov.

## Slide 11: Špeciálny formát
MIDI (Musical Instrument Digital Interface)(*.mid).
Tento spôsob reprodukcie hudby dominoval do druhej polovice deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia, keď ho vytlačili postupne iné formáty zvuku.
Jeho úlohou je prenášať informácie o hraných tónoch (nie hudbu samotnú) z jedného zariadenia do druhého.
Okrem vystúpenia „naživo“ však MIDI umožňoval najmä tvorbu a opakovanú reprodukciu hudobných diel.
Komunikácia rozhraním MIDI je dátovo nenáročná, veľkosť súborov je teda extrémne malá.

## Slide 12: Najpoužívanejšie formáty MP3
Vyvinul ho Nemecký inštitút Fraunhofer Gesellschaft.
Umožňuje zmenšiť veľkosť hudobných súborov v CD kvalite približne na desatinu.
MP3 zo vstupného signálu odoberá informácie, ktoré človek nepočuje, alebo si ich neuvedomuje.
Formát MP3 bol štandardizovaný v r. 1992
V roku 2001 bolo uvedené rozšírenie formátu MP3 menom MP3pro.
V roku 2004 bolo predstavené rozšírenie formátu MP3 o priestorový dojem pod názvom MP3 Surround.

## Slide 13: Najpoužívanejšie formáty WMA
Windows Media Audio (WMA) je formátom, ktorého tvorcom je spoločnosť Microsoft.
Vznikol ako reakcia na licencovanie formátu MP3.
V súčasnosti je po MP3 druhým najrozšírenejším formátom.
S príchodom série WMA 9 pribudli k pôvodnému WMA ďalšie formáty:
Windows Media Audio 9 Professional (WMA Pro)
Windows Media Audio 9 Lossless (WMA Lossless)
Windows Media Audio 9 Voice (WMA Voice)

## Slide 14
Formát WAV bol vyvinutý Microsoftom a spoločnosťou IBM.
Je bežným audio formátom používaným operačným systémom Windows.
Formát WAV bol odvodený od RIFF-u. RIFF (Resource Interchange File Format) bol taktiež výtvorom Microsoftu.
WAV súbory môžu byť komprimované, ale aj tak majú stále veľké rozmery.
Veľkosť WAV súboru je obmedzená na 4 GB, čo zodpovedá asi 6,5 hodinám záznamu v CD kvalite.
Najpoužívanejšie formáty WAV

## Slide 15: Prehrávanie zvuku Softvérové prehrávače
Na prehrávanie zvuku v PC je potrebné mať nainštalovaný vhodný softvérový prehrávač.
Najznámejšie multimediálne prehrávače zvuku:
Windows Media Player
Winamp
Media Monkey
iTunes
Quick Player
AIMP
Foobar2000
Sonique
VLC Player
BS Player
Zoom Player
JetAudio

## Slide 16: Prehrávanie zvuku Kodeky
Kodek je zariadenie, alebo krátky program na kódovanie alebo dekódovanie dátového toku (streamu) alebo signálu.
Výraz kodek je pôvodom z anglického codec (COder - DECoder, tiež COmpressor - DECompressor).
V súčasnosti sa pre pohodlné prehrávanie, ale aj kompresiu zvuku využívajú balíky kodekov, ktoré obsahujú kodeky pre prehrávanie hudby ale aj videa.
Balíky kodekov:
Codec Pack All in 1
K-Lite Codec Pack
ACE Mega CoDecS Pack
Windows 7 Codecs
Storm Codec
Gordian Knot Codec Pack
CCCP - Combined Community Codec Pack
Lame
AC3Filter
Vorbis

## Slide 17: Prehrávanie zvuku Zvuková karta
Zvuková karta alebo všeobecne zvukový adaptér je časť počítača, ktorá zabezpečuje zvukový vstup a výstup.
Je kombináciou analógovo-digitálneho prevodníka, digitálno-analógového prevodníka, analógových obvodov (zosilňovačov, filtrov, mixérov) a riadiacej elektroniky.
Typická zvuková karta obsahuje zvukový procesor – alebo tiež zvukový čip, s integrovaným digitálno analógovým prevodníkom, ktorého úlohou je konvertovať nahrané alebo generované digitálne dáta do analógového formátu.

## Slide 18: Prehrávanie zvuku Reproduktory
Reproduktor je elektromechanické zariadenie, ktoré mení elektrický signál na mechanický pohyb, ktorý spôsobuje akustické vlnenie.
Najrozšírenejší spôsob použitia je ako samostatný reproduktor, alebo ako reproduktor v reproduktorových sústavách.
Druhy reproduktorových zostáv:
2.0 reproduktorová zostava
2.1 reproduktorová zostava
5.1 reproduktorová zostava
7.1 reproduktorová zostava

## Slide 19: Editácia zvuku
Pod pojmom editácia zvuku rozumieme úpravu digitálneho zvuku.
Na úpravu zvuku v počítači využívame špecializovaný software z množstvom funkcií:
Adobe Audition
Ashampoo Music Studio
Gvox MusicTime Deluxe
Sony Acid Music Studio
Sony Sound Forge
Apple Logic Studio
Audacity
Wave Editor
Super Audio Grabber
Acid Pro
Anvil Studio

## Slide 20: Analógový zvuk
1s

## Slide 21: Digitalizovaný signál
1s
1011110
1000110
101110
100001
111001

## Slide 22: Vzorkovanie – 36x/1s (36Hz)
1s

## Slide 23: Kvantovanie – 32 úrovní
1s

## Slide 24: Ďakujem za pozornosť